Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo

# Seminarski rad

# CNC TEHNOLOGIJE

| Student: | Profesor: dr Obrad Aničić, dipl. inž. maš. |
| --- | --- |

2022.

Projektovanje tehnološkog postupak izrade i upravljački program za obradu rezanjem na numerički upravljanoj glodalici

Zadatak. Za izradak od čelika Č.0645 koji se dobija iz pripremka, treba uraditi tehnološki postupak izrade i upravljački program za obradu rezanjem na numeričkoj upravljanoj glodalici.

Podaci. Format je slobodno definisan sa startnim tačkama alata B, koordinatom z-ose od nulte tačke obradka W, rezni alati podešavaju se na uređaju za podešavanje alata, stezanje je mehaničko, izmena alata je ručna. Potrebne tehnološke parametre i druge potrebne podatke treba usvojiti iz literature sa obrazloženjem ako nisu dati zadatkom.

Program treba da sadrži:

Tehničke karakteristike mašine, radionički crtež izradka, podešeni radionički crtež izradka, plan stezanja, plan obrade, plan i putanje alata i programski list.

Tehničke karakteristike mašine:

- pogon radnog vretena – trofazni motor sa promenljivim polovima (rotacija u oba smera) snage 7.5 kW i 9.5 kW

- broj obrtaja radnog vretena (obostrano obrtanje) 18 ( 6300 ob/min

- hod pinole vertikalno 80 mm

- prihvat alata MK3 (Morze Konus 3)

- brzina pomaka:     - ručno 10 ( 3150 mm/min

- programski 2 ( 3600 mm/min

- brzi hod za x, y, z-osu 6000 mm/min

- tačnost merenja 1/1000 deo mm

- radno područje mašine: x-osa 710 mm, y-osa 600 mm i z-osa 500 mm

- radni sto, radna površina kružna (630mm, broj, širina i razmak žlebova 9/14H7/63

## Izbor pripremka

Pripremak je dimenzija ( 120 x 30

### Plan stezanja

Prvi zahvat: Bušenje otvora ( 10 mm – alat T1

Bušenje otvora burgijom ( 10 mm, poziciona tačka 1, brzina rezanja 100 m/min, broj obrtaja standardni 3150 ob/min, pomak standardni 500 mm/min.

Drugi zahvat: Čeono upuštanje otvora ( 13 mm – alat T2

Čeono upuštanje otvora glodačem ( 13 mm, poziciona tačka 2, broj zuba 4, pomak po zubu 0.1 mm, brzina glodanja 100 m/min, broj obrtaja standardni 2500ob/min, pomak standardni 630 mm/min.

Treći zahvat: Čeono upuštanje otvora ( 18 mm – alat T3

Čeono upuštanje otvora glodačem ( 18 mm, poziciona tačka 3, broj zuba 4, pomak po zubu 0.1 mm, brzina glodanja 100 m/min, broj obrtaja standardni 1800ob/min, pomak standardni 630 mm/min.

Četvrti zahvat: Glodanje spoljašnje konture obradka – alat T4

Glodanje spoljašnje konture obradka glodačem ( 50 mm, pozicione tačke 4(9, broj zuba 6, pomak po zubu 0.12 mm, brzina glodanja 100 m/min, broj obrtaja standardni 650ob/min, pomak standardni 400 mm/min.

Peti zahvat: Bušenje otvora ( 8.5 mm za  navoj M10x1,5 – alat T5

Bušenje otvora burgijom ( 8.5 mm, pozicione tačke 10 i 11, brzina rezanja 100m/min, broj obrtaja standardni 4000 ob/min, pomak standardni 500 mm/min.

Šesti zahvat: Izrada navoja M10x1,5 – alat T6

Izrada navoja ureznicom M10x1,5, pozicione tačke 12 i 13, brzina rezanja 8m/min, broj obrtaja standardni 4000 ob/min, pomak standardni 500 mm/min.

Pregled režima obrade:

| alat | D mm | z broj zuba | v m/min | sz mm/ob | so mm/ob | n ob/min | nst ob/min | sv mm/min | svstand. mm/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 10 | / | 100 | / | 0.16 | 3183.1 | 3150 | 509 | 500 |
| T2 | 13 | 4 | 100 | 0.1 | / | 2448.5 | 2500 | 640 | 630 |
| T3 | 18 | 4 | 100 | 0.1 | / | 1768.4 | 1800 | 640 | 630 |
| T4 | 50 | 6 | 100 | 0.12 | / | 636.6 | 650 | 450 | 400 |
| T5 | 8.5 | / | 100 | / | 0.12 | 3744.8 | 400 | 480 | 500 |
| T6 | 10 | / | 8 | / | 1 | 318.31 | 315 | 315 | 315 |

Plan alata

Svi alati se spuštaju na ravan RR brzim hodom (ravan RR je na 2 mm pre obrade)

Alat T1

Alat T2

Alat T3

Alat T4

Alat T5

Alat T6

## Programski list

| N010 | G0 | X 0 | Y 0 | Z 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N020 | G17 | T1 | burgija ( 10 |
| N030 | G0 | X 0 | Y 0 | Z 2 | M8 |  |
| N040 | G81 |  |  | Z-33 | F500 | S+3150 |
| N050 | G0 |  |  | Z 100 | M9 |  |
| N060 | G17 | T2 | glodalo ( 13 |
| N070 | G0 | X 0 | Y 0 | Z 2 | M8 |  |
| N080 | G81 |  |  | Z-15 | F630 | S+2500 |
| N090 | G0 |  |  | Z100 | M9 |  |
| N100 | G17 | T3 | glodalo ( 18 |
| N110 | G0 | X 0 | Y 0 | Z 2 | M8 |  |
| N120 | G81 |  |  | Z-10 | F630 | S+1800 |
| N130 | G0 |  |  | Z 100 | M9 |  |
| N140 | G17 | T4 | glodalo ( 50 |
| N150 | G0 | X-70 | Y-15 |  | F400 | S+650 |
| N160 | G0 |  |  | Z-10 | M8 |  |
| N170 | G41 | G45 | A+0 |  |  |  |
| N180 | G1 | X-15 |  |  |  |  |
| N190 | G1 |  | Y 15 |  |  |  |
| N200 | G2 | X 15 | Y 15 | I 15 | J 0 |  |
| N210 | G1 |  | Y-15 |  |  |  |
| N220 | G2 | X-15 | Y-15 | I-15 | J 0 |  |
| N230 | G40 | G45 | A+0 |  |  |  |
| N240 | G0 |  |  | Z 100 | M9 |  |
| N250 | G17 | T5 | burgija ( 8.5 |
| N260 | G0 | X-40 | Y 0 | Z-8 | M8 |  |
| N270 | G81 |  |  | Z-33 | F500 | S+4000 |
| N280 | G0 | X 40 | Y 0 |  |  |  |
| N290 | G81 |  |  | Z-33 |  |  |
| N300 | G0 |  |  | Z 100 | M9 |  |
| N310 | G17 | T6 | ureznica M10x1,5 |
| N320 | G0 | X-40 | Y 0 | Z-8 | M8 |  |
| N330 | G84 |  |  | Z-33 | F315 | S+315 |
| N340 | G0 | X 40 | Y 0 |  |  |  |
| N350 | G84 |  |  | Z-33 |  |  |
| N360 | G0 |  |  | Z 100 | M9 |  |
| N370 | G0 | X 0 | Y 0 | Z 100 |  |  |
| N380 | M30 |  |  |  |  |  |